## Slide 1: 「クラウド基盤の仮想化NWの設計と課題」 – 今の仮想化技術でどこまで物理工事を削減できるか –
2019年 1月 23日
中原一彦
日本電気株式会社
国本英悟
NECソリューションイノベータ(株)

## Slide 3
はじめに
物理工事（HaaSレイヤ)のあるべき姿を考える
    IPファブリック+オーバレイEVPN/VｘLANでできたこと
HaaS(インフラ物理)とIaaS(仮想)の分離
    HaaS/IaaS疎結合の追及はかのうかを考える
    IPファブリック＋オーバレイEVPN/VｘLANでの仮想YCについて
まとめ
    どうあるのが良いかな

## Slide 4: はじめに

## Slide 5: 自己紹介
氏名：中原 一彦
所属：日本電気株式会社 サービスプラットフォーム事業部
現職：クラウド事業 ネットワークの開発 （本日はここをお話しします）
・NEC Cloud IaaS (NECのパブリッククラウド）におけるネットワーク ファンクション設計・開発（SDN、PNF/VNF、IDS/IPS, MVNO, マルチクラウド）
OSS構築モデルにおけるネットワークの開発
・NEC Cloud System (OSS構築モデル）におけるSI効率化設計テンプレート開発
氏名：国本 英悟
所属： NECソリューションイノベータ(株)クラウドNWソリューション事業部
現職：ネットワークの設計・開発
  ・ネットワークアーキテクチャと実装検討
特技：・シンプルに…美しさ追及…（本日はここをお話しします） ・複雑な仕掛け、機能てんこ盛りのNWはトラブる…。
特技：・むかしはIPv6やさんでした

## Slide 6: 現在の提供可能ネットワーク
ハウジング
データセンター間
ネットワーク(L3)
NEC他DC
専用線接続
利用者拠点
①サーバ接続用LAN
②専用線接続用LAN
③インターネット接続用LAN
⑦DC間ネットワーク接続用LAN
テナント
④ストレージ接続用LAN
⑤テナント管理LAN
⑥事業者管理LAN
IPsec-VPN
インターネット接続
利用者拠点
ファイアウォール
ファイル
ストレージ
OpenStack VM
Vmware VM
ロードバランサ
監視
利用者設置機器
装置対向VPN
SSL-VPN
PC
データセンター間
ネットワーク(L2)
NEC Cloud IaaS – NECCI
  マルチハイパーバイザーで提供（OpenStack/Vmware)
  ハウジングエリアへ仮想LAN延伸しベアメタル(物理SV)とハイブリッド利用が可能

## Slide 7: 実現している技術 1/2
HA
VMWare
VM
STD
OpenStack
VM
LB
FW
SV
SV
SV
SV
L3SW等
SV
SV
SV
SV
外部接続NW
その他
監視、
ログ、等
ポータル
ハウジング用SW
NW
レイヤ
サーバ
／ストレージ
P-Flow
レガシーNW
IaaSレイヤ
NECCI
ユーザテナント
（HA,STD、他）
ハウジング
物理サーバ
サービス
外部接続
DC間接続
Internet
運用管理
（共通）
LB
FW
VM
VM
管理系NW
物理サーバ用SW
SDN
自動化層
vDCA
P-Flow NW
UNC/PFC
SV
ＶNF
今回検討した領域
Programable Flowにて実現
アプライアンスやハウジングも含めた全てのNWは、 VLAN面にて接続される。

## Slide 8: 実現している技術 2/2
L2面がPoDをまたいで大きく作成、コントローラが密に連携
→ 密結合、複雑な構成
分散仮想SW
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VXLAN
VXLANGW
FW
FW
LB
LB
ハウジング連携SW
ＢＢドメイン
NECCI
テナント面
（仮想NW)
P-Flow
（仮想NW）
VTN
P-Flow
（物理
NW）
サーバ接続用LAN
ＶＴＮ（P-Flow仮想NW)
VLAN
（ドメイン間はBoundaryでVLANーID変換で接続）
ＶＭｗａｒｅドメイン
ＯｐｅｎＳｔａｃｋドメイン
NW-APドメイン
HOドメイン
VLAN
VLAN
VLAN
VLAN
分散仮想SW
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VXLAN
FW
FW
LB
LB
ハウジング連携SW
NECCIテナント
実行基盤
P-Flow
ドメインに
収容
VMware
OpenStack
Vmwareドメイン
SpenStackドメイン
APドメイン
HO
ﾎﾟｰﾀﾙ
NWコントローラ
SDN
自作
UNC
PFC
PFC
PFC
PFC
PFC
POD1
PODｘ
PODｙ
PODｚ
POD…
PoP By PoP方式：P-Flow
オーバーレイ領域

## Slide 9: 実現している技術 2/2
アンダーレイNW：L2面がPoDをまたいで大きく作成、コントローラが密に連携
→ 密結合、運用をすすめていくうちに複雑な構成に
分散仮想SW
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VXLAN
VXLANGW
FW
FW
LB
LB
ハウジング連携SW
ＢＢドメイン
NECCI
テナント面
（仮想NW)
P-Flow
（仮想NW）
VTN
P-Flow
（物理
NW）
サーバ接続用LAN
ＶＴＮ（P-Flow仮想NW)
VLAN
（ドメイン間はBoundaryでVLANーID変換で接続）
ＶＭｗａｒｅドメイン
ＯｐｅｎＳｔａｃｋドメイン
NW-APドメイン
HOドメイン
VLAN
VLAN
VLAN
VLAN
分散仮想SW
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VXLAN
FW
FW
LB
LB
ハウジング連携SW
NECCIテナント
実行基盤
P-Flow
ドメインに
収容
VMware
OpenStack
Vmwareドメイン
SpenStackドメイン
APドメイン
HO
ﾎﾟｰﾀﾙ
NWコントローラ
SDN
自作
UNC
PFC
PFC
PFC
PFC
PFC
POD1
PODｘ
PODｙ
PoP By PoP方式：P-Flow
オーバーレイ領域
PODｚ
POD…

## Slide 10: 今回やろうとしていること 1/2
シンプルなNW基盤をHaaS化し、オーバレイ領域に物理SV、NWを提供
分散仮想SW
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VXLAN
VXLANGW
FW
FW
LB
LB
ハウジング連携SW
ＢＢドメイン
NECCI
テナント面
（仮想NW)
P-Flow
（仮想NW）
VTN
P-Flow
（物理
NW）
サーバ接続用LAN
ＶＴＮ（P-Flow仮想NW)
VLAN
（ドメイン間はBoundaryでVLANーID変換で接続）
ＶＭｗａｒｅドメイン
ＯｐｅｎＳｔａｃｋドメイン
NW-APドメイン
HOドメイン
VLAN
VLAN
VLAN
VLAN
分散仮想SW
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VXLAN
FW
FW
LB
LB
ハウジング連携SW
NECCIテナント
実行基盤
P-Flow
ドメインに
収容
VMware
OpenStack
Vmwareドメイン
SpenStackドメイン
APドメイン
HO
ﾎﾟｰﾀﾙ
NWコントローラ
SDN
自作
UNC
PFC
PFC
PFC
PFC
PFC
POD1
PODｘ
PODｙ
PODｚ
POD…
オーバーレイ領域
PoP By PoP方式：P-Flow
・IPファブリック上にオーバレイ技術であるEVPN/VｘLANにて HaaSレイヤの仮想ネットワークを提供 （L2面を小さくシンプル化してみたくなった）
・オーバレイNWで疎結合
・PoD単位の4Kはそのまま

## Slide 11: 今回やろうとしていること 2/2
HaaSを実現するネットワーク
  IP Fabricネットワーク上で、Overlay技術(EVPN/VXLAN)を使い、柔軟な仮想ネットワークの払い出しを行う。
データセンターネットワークの進化（一般論）
STP(Spaning Tree Protocol)
Multi Chassis Link Aggrigateion
L2 Fabric
IP Fabric+Overlay
Pros
・Loop防止
Cons
・Acive-Standby
・Single Pass
・BUM
Pros
・Active-Active
・Dual Pass
Cons
・Loop防止機能は無い(STP併用)
・ベンダロック
・BUM
Pros
・Loopフリー
・N-Acive
・multi Pass
Cons
・ベンダロック
・BUM
・macテーブル圧迫
Pros
・Loopフリー
・N-Active
・multi Pass
・マルチベンダ
・BUMの局所化
Cons
－
L3-Network
~10ラック程度
30~50ラック程度
100ラック以上
Change

## Slide 12: 密結合 vs 疎結合
<密結合> オーバーレイとアンダーレイを オーケストレーション対象とする。
<疎結合> オーバーレイはオーケストレーショ
対象。アンダーレイは、HaaSとして別
SW ファブリック
FW
LB
VM
サーバ接続用LAN
テナント
(VNF)
アンダーレイ領域
オーバーレイ領域
Host
Host
Host
Host
Open
Stack
(VNF)
(VNF)
Host
Host
Host
Host
VM
Ware
(VNF)
サーバ接続用LAN
テナント
Host
ハウジング領域
Host
VM
Open
Stack
Open
Stack
Open
Stack
VM
Ware
VM
Ware
VM
Ware
FW
LB
VM
VM
FW
LB
VM
VM
FW
LB
VM
VM
ポータル
オーケストレータ
サーバ/ストレージ/ネットワークのコントロールを１モジュールで管理⇒ 密結合
物理と管理の分離
いままでのアーキテクチャ
これから実施のアーキテクチャ

## Slide 13: 物理工事（HaaSレイヤ）の姿を考える

## Slide 14: 疎結合アーキで実現する事項
  HaaSレイヤで物理SVをボタンひとつで上位レイヤへ払い出す。 また、HaaSテナントを準備して、それぞれサービス運用が始まったらHaaSテナントでアイソレートしたNWを提供する
  IaaSサービス管理者（オーバレイNW）とHaaSサービス管理者（アンダーレイNW)間で 密な連携を不要にする
  これまで出来ていたサービスの継続。
  （つまりマルチハイパーバイザ対応、ハウジング連携）
目標
LCM
  物理SVをラッキングしたら物理結線の変更をなくしたい。（構築コスト最適化）
  故障しても定期メンテまでの長期間縮退運転で対応したい。（運用コスト最適化:計画可能）
  物理SV機器は、自由にプール化してHaaSテナントに払い出したい。（リソースの効率化）

## Slide 15: 鳥観図
HaaSレイヤを定義し、オンデマンドにリソースの提供を実現
HaaS
IaaS
Network Resource Pool
HaaSテナント１(VMware)
HaaSテナント2(OpenStack)
Storage Resource Pool
Server Resource Pool
Server
Server
Storage
Storage
SW
SW
ESXi
ESXi
Compute
Compute
SW
Storage
Server
ESXi
ESXi
＋
疎結合
既設
増設
Housing
Server
Server
Storage
HaaSテナント3(ハウジング)
IaaSテナント
IaaSテナント１
VM
VNF
IaaSテナント2
VM
VNF
IaaSテナント3
VM
VNF
増設が簡単
Network Function Resource Pool
PNF
PNF
PNF
PNF

## Slide 16: リソースを自由にプール化してHaaSテナントに払い出したい
オーバーレイにEVPN/VxLANを採用
 | VLAN-Based Service | VLAN Bundle Service | VLAN-Aware Bundle Service
EVPN instance (EVI)・Bridge domain (BD) | 1BD対1EVI 1VLAN対1BD ×EVI数の消費量が膨大 | 1BD対1EVI 多VLAN対1BD ×EVI数の消費は抑えられるが、1BDに収容するためにBUMフラッディングの影響範囲が大きい | 多BD対1EVI 1VLAN対1BD ○EVI数の消費も抑えられ、BUMフラッディングの影響範囲も対象VLANにしか与えない
EVPN-VXLAN対応 | 1BDに1VLAN⇔1VXLANマッピングする形になる ○ | 1BDに複数VLAN⇔1VXLANマッピングする形になる ×複数VLANをマッピングする場合はQ-in-Qを利用することになるが、Q-in-QではMAC重複ができないため | 1BDに1VLAN⇔1VXLANマッピングする形になる ○
  VLAN-Based Service
  仮想ネットワーク（物理サーバポートからでてくるVLAN）の収容数が４Kに限られる。
  VLAN Bundle Service
  仮想ネットワーク（物理サーバポートからでてくるVLAN）の収容数が４Kｘ４K可能であるが、MAC重複は許されない
  VLAN-Aware Bundle Service
  仮想ネットワーク（物理サーバポートからでてくるVLAN）の収容数が４Kｘ４K可能でMAC重複も可能

## Slide 17: 故障しても定期メンテまでの長期間縮退運転で対応したい。
EVPN Multihomingの採用
  Link Aggregation方式(EVPN Multi-Homing)
    Ethernet-Segmentを割り当てられたLAG構成のLeaf-SWがactive-activeの冗長モードで動作し、trafficが物理サーバ/ToR SW～Leaf-SW間で冗長/ロードバランシングされる。
  VLAN-VXLAN変換(Leaf-SW)
    Leaf-SWでは、各VLAN IDごとにサブインターフェイスを作成し、 VLANをユーザ・VLAN IDの組み合わせごとに一意のVNIに変換する。
物理サーバ/ToR SW
Leaf-SW
ae0.100
ae0
port1
port2
port3
ae0.200
port1
port2
port3
port4
VNI 10100
VNI 10200
Leaf-SW
ae0.100
ae0
port1
port2
port3
ae0.200
VNI 10100
VNI 10200
Leaf-SW
ae0.100
ae0
port1
port2
port3
ae0.200
VNI 10100
VNI 10200
Leaf-SW
ae0.100
ae0
port1
port2
port3
ae0.200
VNI 10100
VNI 10200
LACP system-id
00:00:00:00:00:01
bonding
bonding
物理サーバ/ToR SW
port1
port2
port3
port4
ae1
ae1
ae1
ae1
bonding
ESI:00:00:00:00:00:00:00:01:01:14
ESI:00:00:00:00:00:00:00:01:01:15
ESI:00:00:00:00:00:00:00:01:01:16
VLAN-VXLAN変換
(Leaf-SW)
EVPN Multi-Homing

## Slide 18: プール化してHaaSテナントに払い出したい。1/3
このライフサイクルで自動化を実現したい（SV払い出し）
HaaS リソース
（HaaS事業者）
HaaS テナント
（HaaS利用者
たとえば IaaS事業者）
ベンダーからサーバを調達し、リソースプールへ投入
利用者からの要求に応じてリソースプールから払い出し
利用者が使い終わったリソースを回収し、リソースプールに戻す
保守期限が切れた
故障したので修理しないなどで廃棄
在庫
払い出し
回収
廃棄
物理サーバ
BMC
物理サーバ
BMC
物理サーバ
BMC
払出
在庫
物理サーバ
BMC
物理サーバ
BMC
物理サーバ
BMC
回収
廃棄
物理サーバ
BMC
物理サーバ
BMC
自動で
自動で

## Slide 19: プール化してHaaSテナントに払い出したい。2/3
初期状態
HaaS リソースとして在庫されている
BMC-LANは、HaaSテナント内の事業者のものとして定義
HaaS リソース
物理サーバ
BMC
物理サーバ
BMC
HaaS 事業者 BMC-LAN
HaaS
Portal A&O
共通基盤
VPN
HaaS
運用者
監視・設定
なにも
行わない
はず
BMCには事業者のみ
アクセス可能

## Slide 20: プール化してHaaSテナントに払い出したい。3/3
BMC 利用者：HaaS 事業者＋HaaS 利用者
未検討項目
  VPN-GW ～ 物理サーバのアイソレーション
    たとえば、HaaS テナント毎に HaaS 事業者 BMC LAN を作るとか
  BMC のユーザアカウントはロール設定できる？
    HaaS 利用者：電源操作・リモートコンソールのみに制限
    HaaS 事業者：全部の機能を利用
HaaS リソース
（HaaS事業者）
物理サーバ
BMC
物理サーバ
BMC
HaaS 事業者 BMC-LAN
HaaS
Portal A&O
共通基盤
VPN
HaaS
利用者
HaaS テナント
（例えば IaaS 事業者）
物理サーバ
BMC
HaaS
運用者
OSｲﾝｽﾄｰﾙ
とか
監視
BMCには事業者・利用者の
両方がアクセス可能
払出
設定
- ユーザ
- IP

## Slide 21: 最終的なおちついた構成（物理）
Rack
Rack
Rack
Rack
Rack
Rack
Rack
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Spine
Spine
Leaf
Leaf
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Leaf
Leaf
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Leaf
Leaf
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Leaf
Leaf
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Leaf
Leaf
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Leaf
Leaf
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Leaf
Leaf
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Service GW(RR)
Service GW(RR)
DCI GW
DCI GW
Other Cloud GW
Other Cloud GW
Internet GW
Internet GW
The Internet
WAN
パブリッククラウド
Leaf
Leaf
Leaf
Leaf
専用線
Leaf
Leaf
専用線
GW
専用線
GW

## Slide 22: 最終的なおちついた構成（アンダーレイ）
Rack
Rack
Rack
Rack
Rack
Rack
Rack
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Spine
Spine
DCI GW
DCI GW
Other Cloud GW
Other Cloud GW
Internet GW
Internet GW
Leaf
Leaf
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Leaf
Leaf
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Leaf
Leaf
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Leaf
Leaf
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Leaf
Leaf
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Leaf
Leaf
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Leaf
Leaf
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Service GW(RR)
Service GW(RR)
The Internet
WAN
パブリッククラウド
Leaf
Leaf
Leaf
Leaf
専用線
Leaf
Leaf
HaaS Wire
VTEP
VTEP
VTEP
VTEP
VTEP
VTEP
VTEP
VTEP
IaaS(VMware)
IaaS(VMware)
NFVI
共通
基盤
VTEP
専用線
GW
専用線
GW

## Slide 23: 最終的なおちついた構成（オーバーレイ）
Rack
Rack
Rack
Rack
Rack
Rack
Rack
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Spine
Spine
DCI GW
DCI GW
Other Cloud GW
Other Cloud GW
Internet GW
Internet GW
Leaf
Leaf
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Leaf
Leaf
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Leaf
Leaf
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Leaf
Leaf
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Leaf
Leaf
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Leaf
Leaf
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Leaf
Leaf
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Service GW(RR)
Service GW(RR)
The Internet
WAN
パブリッククラウド
Leaf
Leaf
Leaf
Leaf
専用線
Leaf
Leaf
HaaS Wire
IaaS(VMware)
IaaS(VMware)
NFVI
共通
基盤
VTEP
vRouter
vFW
テナントA
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VTEP
L2BR
L2BR
専用線
GW
専用線
GW
VxLAN(IaaS)
VxLAN→VLAN
VLAN→VxLAN
VxLAN(HaaS)
IaaS:仮想LAN(VLAN)とHaaS（VxLAN）をオーケストレータでマッピング

## Slide 24: ここまでできたはず
  HaaSレイヤで物理SVをボタンひとつで上位レイヤへ払い出す。 また、HaaSテナントを準備して、それぞれサービス運用が始まったらHaaSテナントでアイソレートしたNWを提供する
  IaaSサービス管理者（オーバレイNW）とHaaSサービス管理者（アンダーレイNW)間で 密な連携を不要にする
  これまで出来ていたサービスの継続。
  （つまりマルチハイパーバイザ対応、ハウジング連携）
目標
LCM
  物理SVをラッキングしたら物理結線の変更をなくしたい。（構築コスト最適化）
  故障しても定期メンテまでの長期間縮退運転で対応したい。（運用コスト最適化:計画可能）
  物理SV機器は、自由にプール化してHaaSテナントに払い出したい。（リソースの効率化）

## Slide 25: HaaS(インフラ物理)とIaaS(仮想)の分離

## Slide 26: “ZERO”原点へ戻って、理想から考える
理想像は論物切り離し
物理/論理/仮想
  論理 – 絵に書いた構成
  物理 – 実際に配線、設定可能な構成
  仮想化 – 物理的な機能を計算機上でシミュレートした機能で構成
理想像
  仮想化した機能のみで構成した論理的な絵の中へ、物理的な機能の名前や設定項目が、出てこない状態
  つまり、論物切り離す事
実現出来れば
  物理的な故障や結線の状態が仮想化した構成へ影響しない

## Slide 27: 検討中の内容（議論したいポイント）
物理レイヤ（HaaS）と論理レイヤ（IaaS）に分離について
  仮想Yellow Cableなる方法を考えた。無機能であるがゆえにServerでVLANを設定すれば 、Leaf-SW側に設定なしでそれなりに通信出来る。
  Bonding等サーバーのポートを組み合わせるのもNWと無関係に出来る。
  → L2ファブリック的な考え方をIPファブリック+オーバレイの環境でも
  実現できるか
SW11
e15
e16
e17
e18
e11
e12
e13
e14
SW12
e15
e16
e17
e18
e11
e12
e13
e14
SW13
e15
e16
e17
e18
e11
e12
e13
e14
SW14
e15
e16
e17
e18
e11
e12
e13
e14
SW31
e15
e16
e17
e18
e11
e12
e13
e14
SW32
e15
e16
e17
e18
e11
e12
e13
e14
SW33
e15
e16
e17
e18
e11
e12
e13
e14
SW34
e15
e16
e17
e18
e11
e12
e13
e14
SW21
e15
e16
e17
e18
e11
e12
e13
e14
SW22
e15
e16
e17
e18
e11
e12
e13
e14
SW23
e15
e16
e17
e18
e11
e12
e13
e14
SW24
e15
e16
e17
e18
e11
e12
e13
e14
s14
e1
e2
s11
e1
e2
s12
e1
e2
s13
e1
e2
s18
e1
e2
s15
e1
e2
s16
e1
e2
s17
e1
e2
s24
e1
e2
s21
e1
e2
s22
e1
e2
s23
e1
e2
s28
e1
e2
s25
e1
e2
s26
e1
e2
s27
e1
e2
SW12
e11
e14
e14
e16
e18
e18
SW13
e12
e12
e15
e15
SW14
e13
e13
e11
e18
e16
e17
SW11
e13
e14
e11
e11
e12
e14
e12
e13
e15
e17
e17
e15
e16
e17
e16
e18
s14
e1
e2
s11
e1
e2
s12
e1
e2
s13
e1
e2
s18
e1
e2
s15
e1
e2
s16
e1
e2
s17
e1
e2
s24
e1
e2
s21
e1
e2
s22
e1
e2
s23
e1
e2
s28
e1
e2
s25
e1
e2
s26
e1
e2
s27
e1
e2
Spine
Leaf
Leaf
L2SW
ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ
サーバ
指定したSW/ポートを
グルーピングし仮想的なL２SW（LANセグメント）を構成可能

## Slide 28: HaaSは物理結線のサービス化
SW11
e15
e16
e17
e18
e11
e12
e13
e14
SW12
e15
e16
e17
e18
e11
e12
e13
e14
SW13
e15
e16
e17
e18
e11
e12
e13
e14
SW14
e15
e16
e17
e18
e11
e12
e13
e14
SW31
e15
e16
e17
e18
e11
e12
e13
e14
SW32
e15
e16
e17
e18
e11
e12
e13
e14
SW33
e15
e16
e17
e18
e11
e12
e13
e14
SW34
e15
e16
e17
e18
e11
e12
e13
e14
SW21
e15
e16
e17
e18
e11
e12
e13
e14
SW22
e15
e16
e17
e18
e11
e12
e13
e14
SW23
e15
e16
e17
e18
e11
e12
e13
e14
SW24
e15
e16
e17
e18
e11
e12
e13
e14
s14
e1
e2
s11
e1
e2
s12
e1
e2
s13
e1
e2
s18
e1
e2
s15
e1
e2
s16
e1
e2
s17
e1
e2
s24
e1
e2
s21
e1
e2
s22
e1
e2
s23
e1
e2
s28
e1
e2
s25
e1
e2
s26
e1
e2
s27
e1
e2
HaaS
Core
NW
HaaS Resource
HaaS Resource
SW11
e11
e12
e13
e14
SW12
e11
e12
e13
e14
SW13
e11
e12
e13
e14
SW14
e11
e12
e13
e14
SW31
SW32
SW33
SW34
SW21
e15
e16
e17
e18
SW22
e15
e16
e17
e18
SW23
e15
e16
e17
e18
SW24
e15
e16
e17
e18
SW12
e11
e14
e14
e16
e18
e18
SW13
e12
e12
e15
e15
SW14
e13
e13
e11
e18
e16
e17
SW11
e13
e14
e11
e11
e12
e14
e12
e13
e15
e17
e17
e15
e16
e17
e16
e18
s14
e1
e2
s11
e1
e2
s12
e1
e2
s13
e1
e2
s18
e1
e2
s15
e1
e2
s16
e1
e2
s17
e1
e2
s24
e1
e2
s21
e1
e2
s22
e1
e2
s23
e1
e2
s28
e1
e2
s25
e1
e2
s26
e1
e2
s27
e1
e2
HaaS Resource
HaaS Resource
仮想Yellow Cable
仮想YC
仮想YC
仮想YC
物理サーバーやストレージを仮想化したSW装置へ接続
HaaS Resource – 物理サーバーやルーター、ストレージ…
HaaS Core NW – 物理SW装置で接続したNW
仮想Yellow Cable – 仮想化したSW装置

## Slide 29: あらためて HaaS / IaaSを定義
物理機器による構築やメンテを仮想機器のサービスと分離
HaaS – Hardware as a Service
  物理機器を提供すること
IaaS – Infrastructure as a Service
  物理機器を使う環境を提供すること
  具体的には物理機器を他機器と連携する事と、物理機器上へ構築した仮想化機器や、それを複数組み合わせた環境を提供
HaaS / IaaSを別物と考える
  HaaSは物理機器管理する事と、物理的に結線する事。構築、配線、故障に対応。HaaS事業者
  IaaSは物理機器の構築と配線とをしない。物理結線はHaaSの役目。故障したら切り離して別の機器を使う事とし、面倒見ない。IaaS事業者

## Slide 30: 必要な考え方
複数SW間を跨いで仮想Yellow Cableを定義
仮想Yellow Cableへ仮想ポートを定義
物理SWではの物理ポートと仮想ポートを対応付ける
物理
Spine
e11
e12
Spine
e11
e12
Server
e1
e2
Router
e1
e2
Storage
e1
e2
Leaf1
e14
e15
e11
e12
e13
Leaf2
e14
e15
e11
e12
e13
仮想YC
Server
e1
e2
Router
e1
e2
Storage
e1
e2
仮想YC1
e1
e2
e3
仮想YC2
e1
e2
e3
物理SWで仮想YCと物理ポートを対応付け
物理的にIPリーチャブルなアンダーレイヤー
仮想YC毎にMACアドレス学習、FDBを維持
仮想YC毎にループ回避したりMulti-Homedホストと接続

## Slide 31: 仮想YCは仮想化SW
物理SWは仮想YCのパケットを通すアンダーレイヤ
物理SWは物理ポートと仮想YCの仮想的なポートを対応
仮想YCは仮想的なポートのある仮想化SW
Leaf2
e11
e12
e13
Leaf1
e11
e12
e13
仮想YC1
e1
e2
e3
仮想YC2
e1
e2
e3
Router
e1
e2
Server
e1
e2
Storage
e1
e2
Serverが接続したポートを仮想YC1のポートへ対応
Storageが接続したポートを仮想YC2のポートへ対応

## Slide 32: HaaS / IaaS分離環境運用シナリオ
  #IaaS事業者A 所有
  #IaaS事業者B 所有
  #HaaS事業者 所有
HaaS事業者は物理ポートを仮想YCへ結線
IaaS事業者は仮想YCを如何様に設定しようと自由。VLANとて然り
サーバーラック
Serial TS
ToR Leafxx
ToR Leafxx
Host
Host
Host
Host
Host
Appliance
DE
UPS

## Slide 33: HaaS / IaaS分離環境運用シナリオ
物理機器払い出し
  HaaS事業者は、物理ポートを仮想YCへ結線
  HaaS事業者は、IaaS事業者へ物理機器を払い出す
  IaaS事業者はVLANの設定等、接続した仮想Yellow Cableの設定を自由にしてよい。VLAN、冗長化、ループ回避、MPLSとの接続、…。
物理機器の接続先変更
  IaaS事業者はHaaS事業者へ仮想YCの結線変更をリクエスト
物理機器返却
  IaaS事業者は使用済み物理機器を返却
  HaaS事業者は物理ポートをDownに設定
  HaaS事業者の次の定期メンテナンスでIPMIをリセットしたり、仮想YCの設定をクリア

## Slide 34: 運用シナリオ
IaaS-A, B二つのIaaS事業者
完成図
Leaf2
Leaf1
仮想YC1
e1
e3
仮想YC2
e1
e3
IaaS-A Server1
e1
VM1
e1
VM2
e1
VLAN-10
VLAN-20
IaaS-B Server2
e1
VM1
e1
VM2
e1
VLAN-10
VLAN-20
IaaS-B Server3
e1
VM1
e1
VM2
e1
VLAN-10
VLAN-20
IaaS-A Server4
e1
VM1
e1
VM2
e1
VLAN-10
VLAN-20

## Slide 35: 運用シナリオ
HaaS準備完了
物理的な構築工事完了
  HaaS Core NWとHaaS Resource構築
  HaaS事業者による作業
Leaf2
Leaf1
Server1
e1
Server2
e1
Server3
e1
Server4
e1

## Slide 36: 運用シナリオ
HaaS Resource払い出し
IaaS事業者へ物理機器割り当て
  IaaS-A へServer1と4
  IaaS-A事業者リクエストに応えてHaaS事業者による作業
Leaf2
Leaf1
IaaS-A Server1
e1
Server2
e1
Server3
e1
IaaS-A Server4
e1

## Slide 37: 運用シナリオ
仮想Yellow Cable払い出し
IaaS-Aへ仮想YC2
  Server 1,4と仮想YC2を接続
  IaaS-A事業者リクエストに応えてHaaS事業者による作業
Leaf2
Leaf1
仮想YC2
e1
e3
IaaS-A Server1
e1
Server2
e1
Server3
e1
IaaS-A Server4
e1

## Slide 38: 運用シナリオ
IaaS-A運用開始
IaaS-AはOpenStack運用
  サーバーへソフトをインストールしたり設定したり…
  IaaS事業者の作業
Leaf2
Leaf1
仮想YC2
e1
e3
IaaS-A Server1
e1
VM1
e1
VM2
e1
VLAN-10
VLAN-20
Server2
e1
Server3
e1
IaaS-A Server4
e1
VM1
e1
VM2
e1
VLAN-10
VLAN-20

## Slide 39: 運用シナリオ
IaaS-B運用開始
IaaS-BがVMWare運用
  IaaS-Aの仮想YCとは繋がっていないので、VLANやMACアドレスは独立
Leaf2
Leaf1
仮想YC1
e1
e3
仮想YC2
e1
e3
IaaS-A Server1
e1
VM1
e1
VM2
e1
VLAN-10
VLAN-20
IaaS-B Server2
e1
VM1
e1
VM2
e1
VLAN-10
VLAN-20
IaaS-B Server3
e1
VM1
e1
VM2
e1
VLAN-10
VLAN-20
IaaS-A Server4
e1
VM1
e1
VM2
e1
VLAN-10
VLAN-20

## Slide 40: 運用シナリオ
IaaS-A事業縮小
IaaS-AはServer4を開放
  IaaS-A事業者のリクエストによりHaaS事業者が作業
Leaf2
Leaf1
仮想YC1
e1
e3
仮想YC2
e1
e3
IaaS-A Server1
e1
VM1
e1
VM2
e1
VLAN-10
VLAN-20
IaaS-B Server2
e1
VM1
e1
VM2
e1
VLAN-10
VLAN-20
IaaS-B Server3
e1
VM1
e1
VM2
e1
VLAN-10
VLAN-20
Server4
e1

## Slide 41: 運用シナリオ
IaaS-B事業拡大
IaaS-BへServer4を割り当て
  HaaS事業者はIaaS-B事業者へ割り当て
  IaaS-B事業者は他のServerと同様に使用
Leaf2
Leaf1
仮想YC2
e1
e3
仮想YC1
e1
e3
e4
IaaS-A Server1
e1
VM1
e1
VM2
e1
VLAN-10
VLAN-20
IaaS-B Server2
e1
VM1
e1
VM2
e1
VLAN-10
VLAN-20
IaaS-B Server3
e1
VM1
e1
VM2
e1
VLAN-10
VLAN-20
IaaS-B Server4
e1
VM1
e1
VM2
e1
VLAN-10
VLAN-20

## Slide 42: 仮想化SWのメリット
物理的な再配線不要
リアルタイムに結線を変えられる
仮想化SWは幾つでも作れる
VLANのトポロジーに囚われない
Leaf2
e11
e12
e13
Leaf1
e11
e12
e13
仮想YC1
e1
e2
e3
仮想YC2
e1
e2
e3
Router
e1
e2
Server
e1
e2
Storage
e1
e2
Serverが接続したポートを仮想YC1のポートへ対応
Storageが接続したポートを仮想YC2のポートへ対応

## Slide 43: IPファブリック+オーバレイでの 仮想YCについて

## Slide 44: RFC7432 BGP MPLS-Based Ethernet VPN
Ethernet VPNを制御する
VLAN-Based Service Interface
VLAN Bundle Service Interface
  Port-Based Service Interface
VLAN-Aware Bundle Service Interface
  Port-Based VLAN-Aware Service Interface

## Slide 45: BGP EVPNとVLAN
Leaf1
e11
e12
e13
VLAN-Based Service Interface
  EVIとVLANとMAC学習インスタンスを1:1:1に対応。
  Leaf SWあたりポート数*4kVLAN個のEVIを用意出来て、物理ポートとEVIの対応の変更を自由に出来るなら仮想YCと同じ
EVI2
e1
e2
e3
e4
e5
e6
EVI1
e1
e2
e3
e4
e5
e6
Leaf2
e11
e12
e13
EVI2
e1
e2
e3
e4
e5
e6
EVI1
e1
e2
e3
e4
e5
e6
Router
e1
e2
Server
e1
e2
Storage
e1
e2

## Slide 46: BGP EVPNとVLAN
Leaf2
e11
e12
e13
Leaf1
e11
e12
e13
VLAN Bundle Service Interface
  EVIとVLANとMAC学習インスタンスを1:n:1に対応。
  Port-Based Service Interfaceとして全VLANを扱えば仮想YCに似ている
EVI
e1
e2
e3
e5
e1
e2
e3
EVI
e1
e2
e3
e5
e1
e2
e3
Router
e1
e2
Server
e1
e2
Storage
e1
e2

## Slide 47: BGP EVPNとVLAN
Leaf2
e11
e12
e13
Leaf1
e11
e12
e13
VLAN-Aware Bundle Service Interface
  EVIは一つでVLANとMAC学習インスタンスとを1:(n:n)に対応。
  Port-Based VLAN-Aware Service Interfaceとして全VLANを扱えば仮想YCに似ている
EVI
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e1
e2
e3
e4
e5
e6
EVI
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e1
e2
e3
e4
e5
e6
Router
e1
e2
Server
e1
e2
Storage
e1
e2

## Slide 48: 理想の論物分離は
Leaf1
e11
e12
Leaf2
e11
e13
VLANタグ有無だけではなく、LLDPもSTPも仮想YCと会話
物理SWはHaaS Resourceが喋るMAC Frameを仮想YCへ中継
  VLANタグ有無だけではなく、Slow Protocolも全てのMAC Frameを仮想YCとサーバー間で話す。途中、物理SWが横取りしないべき。
MAC-VRF
e1
e3
MAC-VRF
IaaS-A Server1
e1
VM1
e1
VM2
e1
VLAN-10
VLAN-20
IaaS-B Server2
e1
VM1
e1
VM2
e1
VLAN-10
VLAN-20
IaaS-B Server3
e1
VM1
e1
VM2
e1
VLAN-10
VLAN-20
IaaS-A Server4
e1
VM1
e1
VM2
e1
VLAN-10
VLAN-20
物理SW上にVLAN設定が見える

## Slide 49: まとめ（というか）。。。
IPファブリック+EVPN/VxLANでの物理・仮想の分離について
難しそうだ
SWファブリックにもどればできるとは思うけど。ベンダー依存（ロックイン）やスケールに限界がある。よね。
オーバレイ技術での期待する機能について
・VLAN BasedでEVIを8K(機種依存？）と言わずたくさん作れるとか
・VLAN BundlelでQinQのC-tagを認識する とか
・VLAN aware bundleで チップ制限の8K上限を増やすとか
物理/仮想の分離についてディスカッションしませんかー